## Slide 1: 第七章 气体与蒸汽的流动

## Slide 2: 本章概述
一、主要对象：以喷管为主的变截面管道中的流动
二、基本假设：
1、系统：稳定流动
2、一元（维）：
3、绝热：q=0 可逆 s=const
4、对于理想气体：c= const
三、研究方法：
1、定熵流动的基本规律；
2、有粘性摩阻的流动；
3、绝热节流。
后续章节热力过程及热力循环研究的基础！！！

## Slide 4
火箭的尾喷管：

## Slide 5: 目录
§7-1 稳定流动的基本方程式
§7-2 促使流速改变的条件
§7-3 喷管的计算
§7-4 背压变化时喷管内流动过程简析
§7-5 有摩阻的绝热流动
§7-6 绝热节流

## Slide 6
第7-1节 稳定流动的基本方程式

## Slide 7: 稳定流动的定义
流体在流经空间任何一点时，其全部参数都不随时间而变化的流动过程。

## Slide 8: 简化假设
1、沿流动方向上的一维问题：取同一截面上某参数的平均值作为该截面上各点该参数的值。
2、可逆绝热过程：流体流过管道的时间很短，与外界换热很小，可视为绝热，另外，不计管道摩擦。

## Slide 9: 稳定流动的描述
连续性方程
能量方程
过程方程
声速方程

## Slide 10: 思考题
当管道界面缩小的时候，管道里面的气流速度一定增加么？

## Slide 11: 连续性方程
稳定流动中，任一截面的所有参数均不随时间而变，故流经一定截面的质量流量应为定值，不随时间而变 。
如图取截面1－1和2－2，两截面的质量流量分别为qm1、qm2，流速cf 1、cf 2，比体积为v1和v2，截面积A1、A2
一维稳定流动

## Slide 12
根据质量守恒定律：
微分：
以上两式为稳定流动的连续方程式，描述了流道内的流速、比体积和截面积之间的关系。
适用于任何工质，
可逆和不可逆过程

## Slide 13
1）对于不可压流体（dv = 0），如液体等，流体速度的改变取决于截面的改变，截面积A与流速cf成反比；
2）对于气体等可压流，流速的变化取决于截面和比体积的综合变化。
注意：

## Slide 14: 稳定流动的描述
连续性方程
能量方程
过程方程
声速方程

## Slide 15
由流动能量方程：
不计位能，无轴功，绝热，则：
微分上式：
喷管内流动的能量变化基本关系式
一维稳定流动
稳定流动能量方程

## Slide 16
动量方程
适用于任何工质
可逆和不可逆过程
（能量）
（动量）
微分公式：
可逆绝热：
代入上式，有：
可见：

## Slide 17
结论
1、气体动能的增加等于气流的焓降；
2、任一截面上工质的焓与其动能之和保持定值，把两者之和定义为一个参数：总焓或滞止焓h0。

## Slide 18
气体在绝热流动中，受到某种阻碍流速降为零的过程。
绝热滞止时的温度和压力称为滞止温度T0和滞止压力p0。若过程为定熵滞止过程：
绝热滞止过程
例如插入 流体中的温度计

## Slide 19
注意：高速飞行体需注意滞止后果，如飞机在–20℃的高空以Ma=2飞行，其T0=182.6 ℃。
理想气体：
水蒸气：
其它状态参数

## Slide 20
归纳：
滞止焓：
滞止温度：
滞止压力：

## Slide 21: 稳定流动的描述
连续性方程
能量方程
过程方程
声速方程

## Slide 22
在稳定流动过程中，若：
1）任一截面上的参数不随时间而变化，流经相邻两截面时各参数是连续变化；
2）与外界没有热量交换，不计摩擦和扰动。
（理想气体）
过程方程式

## Slide 23
上式原则上只适用于理想气体定比热容可逆绝热流动过程，但也用于表示变比热容的理想气体绝热过程，此时 是过程范围内的平均值。
过程是可逆绝热过程。任意两截面上气体的状态参数可用可逆绝热过程方程式描述，对理想气体（定比热容）有：
适用条件:理想气体；定比热；可逆

## Slide 24: 稳定流动的描述
连续性方程
能量方程
过程方程
声速方程

## Slide 25
得声速方程：
等熵过程中
拉普拉斯声速方程
对于理想气体有：
声速是状态参数，与状态有关
理想气体
声速方程

## Slide 26
Ma＜1 亚声速
Ma＝1 气流速度等于当地声速
Ma＞1 超声速
马赫数：气体的流速与当地声速的比值。
马赫数

## Slide 27
注意：
如空气，
2）水蒸汽当地音速
1）音速是状态参数，因此称当地音速

## Slide 28
以上方程的适用条件：
1. 连续方程：稳定流动
动量方程：定熵稳定流动
3. 过程方程：理想气体，定熵流动
4. 音速方程：理想气体
2. 能量方程：稳定流动，q≈0，wi1=0，及z2-z1≈0；
用到能量方程，条件都要满足。另外δwt= - v dp是可逆的。不可逆时，摩擦力等也要考虑进去
小结
这四个方程构成流体一维、稳定、不作功的可逆绝热流动过程的基本方程组