## Slide 1
工 程 热 力 学
Engineering Thermodynamics
主讲人：王晓坡 副教授

## Slide 2
三、含湿量 (比湿度)
定义：单位质量的干空气所携带的水蒸气的质量
kg水蒸气/kg干空气
12-4 湿空气的状态参数

## Slide 3
四、湿空气的焓
工程上，取0oC时
干空气的焓
水蒸气的焓
饱和水的焓 hv = 0
干空气的焓 ha = 0
湿空气的比焓是指含有1kg干空气的湿空气的焓值
1kg干空气的焓和d kg水蒸气的焓之和
12-4 湿空气的状态参数

## Slide 4
五、湿空气的比体积
1 kg干空气与d kg的水蒸汽组成的湿空气，其比体积：
其中：
12-4 湿空气的状态参数

## Slide 5
干湿球温度计(Dry and Wet Bulb Thermometer)用途：测量湿度
12-5 湿球温度和干球温度计

## Slide 6
干球温度 t—湿空气的温度
湿球温度 tw
对湿球面上
tw维持不变
Q蒸发热=Q对流热
 ↓ t - tw ↑
 = 1时，t = tw=td= ts(pv)
12-5 湿球温度和干球温度计

## Slide 7
t = tw= td
t > tw> td
T
s
tw
td
t
12-5 湿球温度和干球温度计

## Slide 8
湿空气的参数很多，有多少独立的变量?
根据吉布斯相律
组元数：2
相数：1
12-6 湿空气的焓-湿图
大气压力pb

## Slide 9
一定的大气压力下
12-6 湿空气的焓-湿图

## Slide 10
h-d 图由下列五种线群组成：
1、等湿线 (等 d 线)
等d线是一组平行于纵坐标的直线群。
露点td是湿空气冷却到＝100%时的温度。因此含湿量 d 相同，状态不同的湿空气具有相同的露点。
12-6 湿空气的焓-湿图

## Slide 11
2、等焓线 (等 h 线)
等 h 线是一组与横坐标轴成135°的直线群。
等 h 线亦可近似看成定湿球温度线 (tw)
12-6 湿空气的焓-湿图

## Slide 12
3、等温线 (等 t 线)
可见在 h-d 图上，定 t 线的斜率为正，且随 t 增大斜率增大
12-6 湿空气的焓-湿图

## Slide 13
4、等相对湿度线 (等  )
定  线是一组向上凸的曲线群。当温度超过总压力对应的饱和温度（如100 ℃ ）时，变为垂直线。
＝100%饱和空气曲线把h-d 图分成两部分，曲线以上为未饱和湿空气，曲线以下无实际意义。
12-6 湿空气的焓-湿图

## Slide 14
5、水蒸汽分压力线
用途：计算饱和和未饱和空气的性质。
饱和空气的性质也可用表查取。 P455 附表14
12-6 湿空气的焓-湿图