## Slide 1
甲烷在标准大气压完全燃烧，若过量空气
系数 = 2，燃烧前燃料和空气都是298.15 K，
试求绝热理论燃烧温度。
该燃烧反应的化学方程式为
从附表可查得标准生成焓数据，并考虑到单质生成焓为零
标准反应焓
此值也可直接由燃烧焓数据表查得
A4932071
解：

## Slide 2
标准摩尔焓
摩尔焓
从附表8查出各物质的摩尔焓分别为：
因T1=T0，所以
移项整理

## Slide 3
 | 1 500 K | 1 400 K | … … | 1 480 K
 | 71 076.3 116 123.2 98 554.8 708 039.6 993 793.9 | 65 263.1 106 807.2 91 271.8 655 861.3 919 203.4 |  | 69 913.7 114 260.0 97 098.2 697 603.9 978 875.8
上式左边各项均与温度Tad 有关，用试算法
返回

## Slide 4
附表 15 一些物质在25℃时的燃烧焓
（kJ/kg）
物 质 | 分子式 | 相对分子质量Mr | H2O在燃烧产物中为液体 | H2O在燃烧产物中 为气体
甲烷（气体） | CH4 | 16.043 | -55496 | -50010
乙烷（气体） | C2H6 | 30.070 | -51875 | -47484
丙烷（气体） | C3H8 | 44.094 | -50343 | -46352
丙烷（液体） | C3H8 | 44.094 | -49973 | -45982
丁烷（气体） | C4H10 | 58.124 | -49011 | -45351
丁烷（液体） | C4H10 | 58.124 | -49130 | -45344
辛烷（气体） | C8H18 | 114.232 | -48256 | -44788
辛烷（液体） | C8H18 | 114.232 | -47893 | -44425
苯（气体） | C6H6 | 78.114 | -42266 | -40576
苯（液体） | C6H6 | 78.114 | -41831 | -40141
柴油（液体） | C14.4H.24.9 | 198.06 | -45700 | -42934
甲醇（气体） | CH3OH | 32.042 | -23840 | -21093
乙醇（气体） | C2H5OH | 46.069 | -30596 | -27731
氢（气体） | H2 | 2.016 | -286028 | -241997
碳（石墨） | C | 12.011 | -3937191 | -393791
一氧化碳（气体） | CO | 28.011 | -283190 | -283190
本表引自：C Borgnakke，R E Sonntag. Thermodynamic and Transport Properties. New York ：John Wiley & Sons Inc，1997

## Slide 7
附表16 一些物质的标准生成焓、标准吉布斯函数和25℃、100kPa时的绝对熵
物质 | 分子式 | 相对分子质量 Mr |  |  | 
水(g) 水(l) 过氧化氢(g) 臭氧(g) 碳(石墨)(s) 一氧化碳(g) 二氧化碳(g) 甲烷(g) 乙炔(g) 乙烯(g) 乙烷(g) 丙烯(g) 丙烷(g) 丁烷(g) 戊烷(g) 苯(g) 己烷(g) 庚烷(g) 辛烷(g) 辛烷(l) 甲醇(g) 乙醇(g) 氨(g) 柴油(l) 硫(s) 二氧化硫(g) 三氧化硫(g) 氧化氮(g) 硝基甲烷(l) | H2O H2O H2O2 O3 C CO CO2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 C3H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H6 C6H14 C7H16 C8H18 C8H18 CH3OH C2H5OH NH3 C14.4H24.9 S SO2 SO3 N2O CH3NO2 | 18.015 18.015 34.015 47.998 12.011 28.011 44.010 16.043 26.038 28.054 30.070 42.081 44.094 58.124 72.151 78.114 86.178 100.20511 4.232 114.232 32.042 46.069 17.031 198.06 32.06 64.059 80.058 44.013 61.04 | -241826 -285830 -136106 +142674 0 -110527 -393522 -74873 +226731 +52467 -84740 +20430 -103900 -126200 -146500 +82980 -167300 -187900 -208600 -250105 -201300 -235000 -45720 -174000 0 -296842 -395765 +82050 -113100 | -228582 -237141 -105445 +163184 0 -137163 -394389 -50768 +209200 +68421 -32885 +62825 -23393 -15970 -8208 +129765 +28 +8227 +16660 +6741 -162551 -168319 -16128 +178919 0 -300125 -371016 +104179 -14439 | 188.834 69.950 232.991 238.932 5.740 197.653 213.795 186.251 200.958 219.330 229.597 267.066 269.917 306.647 348.945 269.562 387.979 427.805 466.514 360.575 239.709 282.444 192.572 525.90 32.056 248.212 256.769 219.957 171.80
本表引自：C Borgnakke，R E Sonntag. Thermodynamic and Transport Properties. New York ：John Wiley & Sons Inc，1997