## Slide 1
3.6 水蒸气的定压汽化过程和临界点
过冷水 饱和水 湿饱和蒸气 干饱和蒸气 过热蒸气

## Slide 2: 五个状态
a点: 过冷水(未饱和水)
b点: 饱和水(液体)
c点: 湿饱和蒸气
d点: 干饱和蒸气
e点: 过热蒸气(过热度Δt = t – ts)
两条线
饱和液体线A－Ｃ
饱和气体线Ｂ－Ｃ
临界点Ｃ (一个点 )
pcr=22.064MPa
Tcr=647.14K
vcr=0.003106m3/kg
一点、两线、三区、五个状态
三 相 线

## Slide 3: 饱和压力与饱和温度及临界点
饱和压力 ps 与饱和温度 ts 一一对应，即 ps=f ( ts ) 称为蒸气压方程
临界现象
实 验 装 置
ps=f ( ts )单调递增的函数

## Slide 4: 物质的三维相图 (p229)
压力

## Slide 9: 3.7 水和水蒸气的状态参数
pcr = 22.064 MPa Tcr = 647.14K vcr = 0.003106 m3/kg
3.7.1 临界点参数
3.7.2 三相点参数
3.7.3 零点的规定
ttp= 0.01 ℃ ptp= 611.659 Pa vtp= ?
以水的三相点状态下的饱和液体为基准点，并规定：

## Slide 10: 3.8 水和水蒸气的热力性质表和图
3.8.1 水和水蒸气热力性质表
1、饱和水与干饱和蒸汽热力性质表
在饱和线上，只有一个独立变量，可以饱和温度或饱和压力为自变量来设计表格。这样就有两种形式的饱和水与饱和蒸汽热力性质表。
饱和液体的参数用 ′ 表示；干饱和气体的参数用 " 表示。
将水和水蒸气的热力性质以表和图的形式给出，以便工程应用。

## Slide 11: （1）饱和水与饱和蒸汽表（以温度排列）

## Slide 12: （2）饱和水与饱和蒸汽表（以压力排列）